Настройка маршрутизации RIP в Cisco Packet Tracer.

Маршрутизация — процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.

Бывает два вида маршрутизации:

- Статическая маршрутизация - вид маршрутизации, при котором маршруты указываются в явном виде при конфигурации маршрутизатора (т.е. самостоятельно администратором).

- Динамическая маршрутизация - вид маршрутизации, при котором таблица маршрутизации редактируется программно (получается по протоколу RIP, OSPF, BGP и т.д.)

Рассмотрим настройку статической маршрутизации в Cisco Packet Tracer.

Статическая маршрутизация

Дана схема сети.

Настройте маршрутизацию между сетями 192.168.2.0, 192.168.3.0 и 192.168.1.0

Переходим в пункт "статическая" роутера и прописываем маршруты между роутерами.

Первое число - Адрес сети ОТКУДА передавать пакет.

Второе число - Маска подсети ОТКУДА передаём пакет.

Третье - IP-адрес следующего маршрутизатора (уже в другой сети!!!)

Прописываем все возможные маршруты.

Настройка маршрутизации RIP.

Включаем режим RIP:

R1(config)#router rip

Указываем соседние сети. И только соседние. Никакие другие!!!

Для роутера R0 укажем:

R0(config-router)#network 192.168.2.0

R1(config-router)#network 192.168.3.0

Для роутера R1 укажем:

R0(config-router)#network 192.168.2.0

R1(config-router)#network 192.168.1.0